Додаток А

до договору № _________

від «____» ______________2017 р.

| «ПОГОДЖЕНО» | «ЗАТВЕРДЖЕНО» |
| --- | --- |
| Фізична особа-підприємець ____________ А. В. Кочетов М.П. | Міський голова _____________С.В. Коваленко М.П. |

Завдання

на розробку  «Детального  плану території по вулиці Володимирській,
 буд. 2 в м. Гірнику для розміщення багатопаливної АЗС 
Баринову Сергію Володимировичу»

| №.п. | Складова завдання | Зміст |
| --- | --- | --- |
| 1 | Підстава для проектування | Рішення від 21.01.2017 № VII/15-181 м. Гірник «Про надання згоди на розробку детального плану території по вулиці Володимирській, буд. 2 в м. Гірнику для розміщення багатопаливної АЗС Баринову Сергію Володимировичу» |
| 2 | Замовник розроблення детального плану | Гірницька міська рада |
| 3 | Розробник детального плану | Фізична особа-підприємець Кочетов Андрій Володимирович. 85320, Донецька область, м. Мирноград, вул. Ватутіна, буд. 38, кв. 7. |
| 4 | Строк виконання детального плану | До 31 березня 2017 року. |
| 5 | Кількість та зміст окремих етапів виконання роботи | Без виділення етапів. |
| 6 | Строк першого та розрахункового етапів проекту | До 31 березня 2017 року. |
| 7 | Мета розроблення детального плану | Уточнення положень генерального плану населеного пункту, планувальної структури і функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації частини території населеного пункту. Визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами для створення транспортної інфраструктури і організації транспортного і пішохідного руху. |
| 8 | Графічні матеріали із зазначенням масштабу | Схема розташування території у планувальній структурі населеного пункту М 1:10000. План існуючого використання території поєднаний зі схемою планувальних обмежень (опорний план) М 1:1000. Проектний план М 1:1000;500. Схема організації руху транспорту М 1:1000 Креслення поперечних профілів вулиць М 1:200. |
| 9 | Склад текстових матеріалів | Пояснювальна записка що складається з розділів: підстави для розробки, вихідні дані що використовувані в роботі, стислий опис природних, соціально-економічних і містобудівних умов, аналіз сучасного використання території, планувальна організація території, техніко-економічні показники. |
| 10 | Перелік основних техніко-економічних показників | Площа території в межах проекту. |
| 11 | Особливі вимоги до забудови, інженерного обладнання, організації транспорту, пішоходів | відсутні |
| 12 | Вимоги до використання геоінформаційних технологій при розробленні окремих розділів схеми планування та їх тиражуванні | відсутні |
| 13 | Перелік вихідних даних для розроблення детального плану, що надаються замовником, у т.ч. топогеодезична основа | - Рішення Гірницької міської ради про розроблення детального плану території; - Матеріали генерального плану населеного пункту; - Матеріали існуючих інженерно-геологічних вишукувань ; - Кадастровий план з переліком земель. |
| 14 | Необхідність попереднього розгляду замовником детального плану | існує |
| 15 | Вимоги щодо забезпечення державних інтересів | відсутні |
| 16 | Вимоги з цивільної оборони (за окремим завданням) | відсутні |
| 17 | Перелік додаткових розділів та графічних матеріалів (із зазначенням масштабу), додаткові вимоги до змісту окремих розділів чи графічних матеріалів (за наявності) | Склад і об’єм графічних матеріалів і пояснювальної записки повинен відповідати вимогам ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території». |
| 18 | Перелік та кількість додаткових примірників графічних та текстових матеріалів, форма їх представлення | відсутні |
| 19 | Формат представлення для матеріалів, які передаються на магнітних носіях | Передаються у двох примірниках. Формат графічних матеріалів – AutoCAD, dwg. Формат текстових матеріалів – microsoft office, doc. |
| 20 | Основні вимоги до програмного забезпечення, в тому числі геоінформаційних систем та технологій | відсутні |
| 21 | Додаткові вимоги | відсутні |

- Неотъемлемой частью задания на разработку детального плана территории есть копия утвержденной градостроительной документации с контуром детального плана, которая подписывается руководителем городского органа градостроительства и архитектуры.

Головний архітектор,  району					______________( ________________)

(Підпис, ім'я, прізвище)

Головний архітектор проекту					______________(А.В. Кочетов)

(Підпис, ім'я, прізвище)